## Slide 1
微机原理与接口技术
第七章 存储器扩展
主讲人：刘炳涛
      Email: liubingtao@hdu.edu.cn
      Tel: 18626874808
      Office:科技馆512室

## Slide 2
外存
高速缓冲存储器Cache
随机存取存储器
（RAM）
只读存储器
（ROM）
静态RAM（SRAM）
动态RAM（DRAM）
硬盘
软盘
磁带
闪存盘
只读存储器（ROM）
可编程ROM（PROM）
可擦除PROM（EPROM）
电可擦除可编程ROM（E2PROM）
存
储
器
闪存Flash Memory
内存
光盘
存储器分类（背景知识）
Notes: 1
杭州电子科技大学 自动化学院
1

## Slide 3
1. MCS51系统扩展及结构
2. 存储器扩展与编址技术
内容提要

## Slide 4
单片机内资源少，容量小，在进行较复杂过程的控制时，它自身的功能远远不能满足需要。为此，应扩展其功能。
MCS-51单片机的扩展性能较强，根据需要可扩展：
    ROM、RAM；
    定时 / 计数器；
    并行I / O口、串行口；
    中断系统
存
储
器
I/O
接
口
输
入
设
备
I/O
接
口
数据总线 DB
控制总线 CB
地址总线 AB
输
出
设
备
CPU

## Slide 5
80C51系列单片机有很强的外部扩展能力。外部扩展可分为并行扩展和串行扩展两大形式。
  并行扩展：是指利用单片机的三组总线（AB、DB、CB）进行的系统扩展，
  串行扩展：利用串行总线（SPI三线总线、I2C双线）进行系统扩展。
在高速应用场合，并行扩展法占主导地位。
串行扩展多应用于速度要求不高、接口器件体积小，节约电路板空间和成本、连线少。

## Slide 6
使单片机能运行的最少器件构成的系统，就是最小系统。
对于片内有ROM型单片机，其自身可以构成最小系统.
有ROM芯片：89C51等，不必扩展ROM，只要有复位、晶振电路
一、单片机最小系统
8051
8751
8031
P0
P2
XTAL1
EA
P3
P1
8
8
8
8
+5V
XTAL2
RST
+5V

## Slide 7
8051
8751
8031
P2
ALE
P0
A8~A15
地址锁存器(74LS373)
A0~A7
D0~D7
地址总线
数据总线
PSEN
WR
RD
控制总线
地址总线—— AB，P0口提供（A7 ~ A0）；
P2口提供（A15 ~ A8），共16位。
数据总线—— DB，P0口提供（D7 ~ D0），共8位。
控制总线—— CB，ALE 、/EA 、/PSEN 、/RD 、/WR等。
三总线的概念

## Slide 8
1、数据线的连接
P0口的八位线承担此任，此时不用外接上拉电阻。WHY？
2、地址线的连接
  P0口承担地址低八位线，A0 ~ A7；
  P2口承担地址高八位线。A8 ~ A15。
注意：P0口线地址 / 数据分时复用，需用地址锁存器
74LS373或74LS573锁存地址。

## Slide 9
3、控制线的连接
对存储器来讲控制线无非是：芯片的选通(CS)控制、读写(RD,WR控制。
单片机与外部器件数据交换要遵循两个重要原则：
    地址唯一性，一个单元一个地址。
    同一时刻，CPU只能访问一个地址，即只能与一个单元交换数据。
  不交换时:外部器件处于锁闭状态，对总线呈浮空状态。

## Slide 10
读 / 写：CPU向外部设备发出的读/写控制命令。
EPROM：/OE /PSEN
SRAM： /WE /WR
/OE /RD
选通：CPU与器件交换数据或信息，需先发出选通信号
/CE或/CS，以便选中芯片。
存储器芯片在系统中地址分布由两个因素决定：
  芯片本身的地址线（与容量有关）
  芯片选通信号的获得方式。
8K的ROM
8K的RAM

## Slide 11
外部RAM指令时序
外部数据存储器RAM读指令的时序
使用 MOVX A，@DPTR
MOVX A, @Ri

## Slide 12
外部RAM指令时序
外部数据存储器RAM写指令的时序
MOVX @DPTR, A
MOVX @Ri, A

## Slide 13
1. MCS51系统扩展及结构
2. 存储器扩展与编址技术
内容提要

## Slide 14
direct
FFFFH | 64KB RAM
0100H | 
00FFH | 
0000H | 
片外数据存储器
FFFFH | 64KB ROM
1000H | 
0FFFH | /EA=0
0000H | 
片外数据存储器
FFH | @Ri
80H | 
7FH | @Ri direct
00H | 
RAM
SFR
0FFFH | 4KB ROM /EA=1
0000H | 
8051内核MCU内部存储器
8051存储结构图

## Slide 15: 只读存储器ROM
2764
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
VPP
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
GND
VCC
PGM
NC
A8
A9
A11
OE
A10
CE
D7
D6
D5
D4
D3
A12～A0：地址线
D7～D0：数据线（编程时为输入，读出时为输出）
CE：芯片允许端，低电平有效
OE：输出允许端，低电平有效（与RD相连）
PGM：编程脉冲控制端（输入）
VPP：编程电压输入端
VCC：工作电压，+5V
EPROM 2764引脚说明
Notes: 14
杭州电子科技大学 自动化学院
14

## Slide 16
2764EPROM 只读工作时
2764
A12
～
A0
CE
OE
D7
～
D0
A12～A0
地址译
码器
PSEN
D7～D0
VPP 、VCC：接+5V
PGM：接低电平，无编程信号
OE：接低电平，允许读出
CE：接低电平，选中芯片
【只读工作时】
根据CPU送来的地址信号A12～A0选中某存储单元，进行读出操作。
Notes: 15
杭州电子科技大学 自动化学院
15

## Slide 17
EPROM 编程器
Notes: 16
杭州电子科技大学 自动化学院
16

## Slide 18
1.线选法：低位地址直接连接，用一位或几位高地址与扩展芯片上控制线相连
其地址：P2.5=0 P2.6~P2.7=XX P2.0~P2.4=00000~11111
P0
2764
P2.0~P2.4
74LS573
G
ALE
8031
P2.5
/PSEN
A0~A7
D0~D7
A8~A12
/CE
/OE
EA
芯片选通信号: 线选法和译码法。

## Slide 19
P2.7 | P2.6 | P2.5 | P2.4 | P2.3 | P2.2 | P2.1 | P2.0 | P0.7 | P0.6 | P0.5 | P0.4 | P0.3 | P0.2 | P0.1 | P0.0
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
√ 0000H ~ 1FFFH
×4000H ~ 5FFFH
×8000H ~ 9FFFH
×C000H ~ DFFFH
共四组地址(重叠)
地址总是由P2.7~P2.0 P0.7~P0.0构成！
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
从上述可见，使用线选法编址存在同一芯片多组地址的映像区重叠。这也是线选法的一大缺点。
一般来说，我们往往将不用的引脚线统一用“0”来代替，这样其地址确定为0000H~1FFFH。（当然也可以用“1”来代替，不过一个系统中应尽可能一致，同时也很少使用即用“0”又用“1”的现象）
对于（程序/数据）存储器而定，一般不用高8位均用“0”代替；
对于外部I/O芯片而定，一般不用高8位均用“1 ”代替；
不用的低8位一般均用“0”代替！
地址总是由P2.7~P2.0 P0.7~P0.0构成！

## Slide 21
6116
2K SRAM
Vcc
A8
A9
WE
OE
A10
CE
D7
D6
D5
D4
D3
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
15
15
14
13
A0-A10 | 地址线
/CE | 片选
/OE | 读
/WR | 写
D0-D7 | 数据线
6116引脚图

## Slide 22
静态RAM的例子
典型的静态RAM芯片：
  2114 （1K×4位）；
  6116 （2K×8位）；
  6264 （8K×8位）；
  62128 （16K×8位）；
  62256 （32K×8位）
6264
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
NC
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
IO0
IO1
IO2
GND
VCC
WE
CE2
A8
A9
A11
OE
A10
CE1
IO7
IO6
IO5
IO4
IO3
（8K×8位）
Notes: 21
杭州电子科技大学 自动化学院
21

## Slide 23: 随机存取存储器RAM
SRAM 6264（8K×8）
A12～A0 ：13根地址线，选择芯片内213个存储单元中的任一个单元。
IO7~IO0：8根双向数据线，并行传送8位读/写数据。
WE：写入允许信号（低电平有效）
OE：读出允许信号（低电平有效）
CE1、CE2：片选信号，两者均为有效时，才能对芯片进行读/写操作。
6264
A12
～
A0
CE1
CE2
WE
OE
IO7
～
IO0
A12～A0
地址译
码器
RD
D7～D0
WR
Notes: 22
杭州电子科技大学 自动化学院
22

## Slide 24
对多芯片选用时，也可以用不同的高地址线作其片选信号。如： 4片6116随机存取存储器
6116
A7~0
D7~0
A10~8
/OE
/WE
/CE
Ⅰ
P0
ALE
/RD
/WE
P2.6
74LS573
/OE
G
P2.3
P2.4
P2.5
P2.2~P2.0
6116
A7~0
D7~0
A10~8
/OE
/WE
/CE
Ⅱ
6116
A7~0
D7~0
A10~8
/OE
/WE
/CE
Ⅲ
6116
A7~0
D7~0
A10~8
/OE
/WE
/CE
Ⅳ
8031

## Slide 25
6116——2K的静态随机存储器
A0~A10 11根地址线 2K
D7~D0 8根数据线
/OE —— 允许输出与8031的/RD相连
/WE —— 写选通信号与8031的/WE相连
/CE —— 片选信号与高地址相连

## Slide 26
若未用高地址用“0”表示则：
芯片组 | P2.7 | P2.6 | P2.5 | P2.4 | P2.3 | P2.2 | P2.1 | P2.0 | P0.7 | P0.6 | P0.5 | P0.4 | P0.3 | P0.2 | P0.1 | P0.0 | 地址 范围
 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | 
芯片Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0800H
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0FFFH
芯片Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000H
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17FFH
芯片Ⅲ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000H
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27FFH
芯片Ⅳ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000H
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47FFH

## Slide 27
由于线性法存在映像区重叠现象，同时当系统较复杂时，芯片的数量多于可利用的高位地址时，则线选法就无法进行。
译码法：就是对高位地址经译码器译码后，在以译码器的输出作为外部芯片的片选信号。它能有效地利用存储器空间，并使地址保持连续性。
译码法大多用于RAM和I/O容量较大的应用系统中，低地址首先应满足系统中地址线的最多的芯片。剩下的高位地址作为译码器的输入信号。常见的译码器是 74LS138
但对程序存储器可以不受此影响，因为它使用不同的指令。
2.译码法：

## Slide 28
74LSl38译码器
74LS138
A
B
C
G2A
G2B
G1
Y7
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
VCC
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
16
15
14
13
12
11
10
9
G1 G2A G2B | C B A | 输出
1 0 0 | 0 0 0 | Y0=0 其余为1
1 0 0 | 0 0 1 | Y1=0 其余为1
1 0 0 | 0 1 0 | Y2=0 其余为1
1 0 0 | 0 1 1 | Y3=0 其余为1
1 0 0 | 1 0 0 | Y4=0 其余为1
1 0 0 | 1 0 1 | Y5=0 其余为1
1 0 0 | 1 1 0 | Y6=0 其余为1
1 0 0 | 1 1 1 | Y7=0 其余为1

## Slide 29
A0
A12
A0
A12
A0
A1
74LS573
8031
2764
D0~D7
D0~D7
D0~D7
/OE
/CE
/OE
/WE
/CE
/RD
/WR
/RD
/WR
/RD
/WR
P0
ALE
P2.0~2.4
/PSEN
P2.5
P2.6
P2.7
/Y0
A
/Y2
/Y3
/Y1
B
C
G1
74LS138
OE
/RD
/WR
/INTP3.3
D0~D7
/WR
/WR1
/WR2
D0~D7
G
/WR
/RD
ALE
START
+5V
EOC
/CS
A0
A2
A1
A B C
/INT P3.3
IN0
~
IN7
G2B
G2A
6264
8255
0832
0809
/CE

## Slide 30
ALE——地址锁存ALE上跳沿将A B C 地址送入内部地址锁存器;
START——利用MOVX @DPTR, A （A中为ABC 的地址值） 来实现地址锁存器和启动A/D转换。
OE——输出允许，利用MOVX A，@DPTR，在读入信号/RD有效时打开D0~D7
EOC——转换结束状态信号，转换完毕为高电平。即可以与P3.3/INT相连采用中断（但要取反后输入），也可以使用JNB P3.3，rel 进行查询。
IN0～IN7——模拟信号输入端，图中没画出
A、B、C——分别用于选择IN0~IN7，因此ADC0809共有8个端口
ADC0809模数转换器

## Slide 31
/CS——片选信号;
/WR1～/WR2 ——用于1～2级输入控制
内部只有一个端口号
/CS——片选信号;
A0、A1 ——用于选择PA、PB、PC和控制口，共4个端口
/RD——读信号，与单片机的/RD 相连；
/WR——写信号，与单片机的/WR相连；
DAC0832数模转换器
8255——I/0扩展芯片

## Slide 32
芯片 |  | P2.7 | P2.6 | P2.5 | P2.4 | P2.3 | P2.2 | P2.1 | P2.0 | P0.7 | P0.6 | P0.5 | P0.4 | P0.3 | P0.2 | P0.1 | P0.0 | 地址
 |  | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | 
 |  | C | B | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2764 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000-1FFFH
6264 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0000-1FFFH
8 2 5 5 | PA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3F00H
 | PB | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3F01H
 | PC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3F02H
 | PD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3F03H
0832 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5F00H
0 8 0 9 | IN0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7F00H
 | IN1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7F01H
 | IN2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7F02H
 | IN3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7F03H
 | IN4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7F04H
 | IN5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7F05H
 | IN6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7F06H
 | IN7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7F07H
对存储器不用的高地址以“0”代替。对于I/O 芯片，不用高地址用“1”表示，上述外部扩展芯片的地址：

## Slide 33
2764的地址范围： 0000 ~ 1FFFH 8K ROM
6264的地址范围： 0000 ~ 1FFFH 8K RAM
8255： PA口: 3F00H 一个单元寄存器
      PB口: 3F01H 一个单元寄存器
      PC口: 3F02H 一个单元寄存器
      控制口: 3F03H 一个单元寄存器
0832 ： 5F00H 一个单元寄存器
0809 ：IN0~IN7通道地址分别：7F00H ~ 7F07H 8个寄存器
对存储器不用的高地址以“0”代替。对于I/O 芯片，不用高地址用“1”表示，上述外部扩展芯片的地址：

## Slide 34
可见译码法只能确保地址不重复，并不能确保芯片外部空间的有效利用
例如：0832 所用的地址区间为4000H-5FFF H，共8K空间，但0832却只占用其中一个单元或者说0832占去了这8K的所有空间。
同样8255 所占用的空间为2000H-3FFFH也是8K空间，但8255实际只需4个单元空间。
对存储器不用的高地址以“0”代替。对于I/O 芯片，不用高地址用“1”表示，上述外部扩展芯片的地址：

## Slide 35
因此在单片机构成的系统中，实际上是很少使用译码法进行编址，即使高位地址线不够，也可以使用线选法进行编址，为避免地址重复，可以在软件编程时加以注意便可。
上述电路中2764即EPROM的地址范围0000H～1FFFH与6264RAM地址范围0000 ～ 1FFFF重叠，但2764是程序存储器，使用MOVC指令地址，而6264是外部数据存储器，使用MOVX指令寻址，因此实际上是完全不同的两个地址号。
对存储器不用的高地址以“0”代替。对于I/O 芯片，不用高地址用“1”表示，上述外部扩展芯片的地址：

## Slide 36
1.单片机P0和P2口进行外部存贮器（6264）进行扩展；
2.要求#0H～#0FFH的数据（若到0FFH后，再从0开始，并不断重复）逐个存到6264中的0000H开始的地址（若到1FFFH后，再从0000H开始），再将这个数从6264中读取出来，比较两者是否一致，若一致则并在P1口对应的LED上以二进制方式显示，若不一致则蜂鸣器报警，并停止操作；
3．用P3.4控制蜂鸣器。
实例7

## Slide 38
作业：（存储器不用的高地址一般以“0”代替）
1.在MCS-51单片机系统中，外接程序存储器和数据存储器共用16位地址和8位数据线，为何不会发生冲突？
2. 试用一片intel2732和一片inte6116组成的存储器扩展系统，请画出逻辑图，并说明各芯片的地址范围。
3.分别用线选法和译码法，将4片inte6116组成8KB的数据存储器，请画出逻辑图，并说明各芯片的地址范围。

## Slide 39
THANK YOU
THE END